## Slide 1: OSI MODELİ
Yard. Doç. Dr. Şirin Karadeniz
Notes: <number>

## Slide 2: OSI Modeli
Farklı bilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle
ISO (International Organization for Standardization), OSI (Open Systems Interconnection) modelini 1984’te geliştirdi.
7 Katmandan oluşmakta ve karmaşıklığı azaltmak ve standartlar geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir.
Notes: <number>

## Slide 3: OSI Modelinin Katmanları
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Uygulama Grubu-Yazılım
Ağ Grubu-Donanım
Ara katman- Yazılım ve donanım arası
Notes: <number>

## Slide 4
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Terminal A
Terminal B
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Notes: <number>

## Slide 5: 7. Uygulama (Application) Katmanı
Kullanıcı tarafından çalıştırılan tüm uygulamalar burada tanımlıdır. Örnegin;
  HTTP
  WWW
  FTP
  SMTP – E-mail (Simple Mail Transfer Protocol)
Notes: <number>

## Slide 6: 6. Sunum (Presentation) Katmanı
Bu katman verileri, uygulama katmanına sunarken veri üzerinde kodlama ve dönüştürme işlemlerini yapar.
Ayrıca bu katmanda;
  veriyi sıkıştırma/açma,
  şifreleme/şifre çözme,
  EBCDIC’den ASCII’ye veya tam tersi yönde bir dönüşüm işlemlerini de yerine getirir.
Bu katmanda tanımlanan bazı standartlar;
  PICT ,TIFF ,JPEG ,MIDI ,MPEG, HTML.
Notes: <number>

## Slide 7: EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code = Genişletilmiş İkilik Kodlu Ondalık Değişim Kodu
IBM tarafından kullanılan bir karakter kümesidir.
Notes: <number>

## Slide 8: ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
ANSI tarafından sunulan, standartlaşmış karakter kümesidir.
  33 tane basılmayan kontrol karakteri (ekranda basılmayan) ve 95 tane ekrana basılan karakter bulunur
Notes: <number>

## Slide 9: 5. Oturum (Session) Katmanı
Oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasını sağlar.
Haberleşmenin organize ve senkronize edilmesini sağlar.
Eğer veri iletiminde hata oluşmuş ise tekrar gönderilmesine karar verir.
Notes: <number>

## Slide 10: 5. Oturum (Session) Katmanı
Verinin güvenliğini sağlar.
Bu katmanda çalışan protokollere örnek;
  NFS (Network File System),
  SQL (Structured Query Language)
  ASP (AppleTalk Session Protocol)
  Telnet
Notes: <number>

## Slide 11: 5. Oturum (Session) Katmanı İletişim Türleri
Tek yönlü (Simplex)
Yarı çift yönlü (Half-Duplex)
Çift yönlü (Full-Duplex)
önce
sonra
aynı anda
Notes: <number>

## Slide 12: 4. Taşıma (Transport ) Katmanı
Bu katman 5-7 ve 1-3 arası katmanlar arası bağlantıyı sağlar.
  Üst katmandan aldığı verileri bölümlere (segment) ayırarak bir alt katmana iletir,
  Bir üst katmana bu bölümleri birleştirerek sunar.
İki düğüm arasında mantıksal bir bağlantının kurulmasını sağlar.
Notes: <number>

## Slide 13: 4. Taşıma (Transport ) Katmanı
Aynı zamanda akış kontrolü (flow control) kullanarak karşı tarafa gönderilen verinin yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder.
Karşı tarafa gönderilen bölümlerin gönderilen sırayla birleştirilmesini sağlar.
Örnek; TCP, UDP (User Datagram Protocol), SPX
Notes: <number>

## Slide 14: 3. Ağ (Network) Katmanı
Bu katmanda iletilen veri blokları paket olarak adlandırılır.
Bu katman, veri paketlerinin ağ adreslerini kullanarak bu paketleri uygun ağlara yönlendirme işini yapar.
Notes: <number>

## Slide 15: 3. Ağ (Network) Katmanı
Adresleme işlemlerini (Mantıksal adres ve fiziksel adres çevrimleri) yürütür.
Yönlendiriciler (Router) bu katmanda tanımlıdırlar.
Örnek; IP ve IPX.
Notes: <number>

## Slide 16: 2. Veri İletim/Bağı (Data Link) Katmanı
Ağ katmanından aldığı veri paketlerine hata kontrol bitlerini ekleyerek çerçeve (frame) halinde fiziksel katmana iletme işinden sorumludur.
İletilen çerçevenin doğru mu yoksa yanlış mı iletildiğini kontrol eder, eğer çerçeve hatalı iletilmişse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlar.
Notes: <number>

## Slide 17: 2. Veri İletim (Data Link) Katmanı
Ayrıca ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının tespitini yapar.
Örn: Ethernet, Frame Relay, ISDN, Switch ve Bridge
Notes: <number>

## Slide 18
Veri İletim Katmanı
LLC
(Logical Link Control)
MAC
(Media Access Control)
Veri İletim Katmanı İki Alt Katmandan Oluşur;
Notes: <number>

## Slide 19
Media Access Control (MAC)
  MAC alt katmanı veriyi hata kontrol kodu (CRC), alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır.
  Alıcı tarafta da bu işlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir.
Notes: <number>

## Slide 20
Logical Link Control (LLC)
  LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için geçiş görevi görür.
  Protokole özel mantıksal portlar oluşturur (Service Access Points, SAP).
  Böylece kaynak makinada ve hedef makinada aynı protokoller iletişime geçebilir (örneğin TCP/IP).
Notes: <number>

## Slide 21
Logical Link Control (LLC)
  LLC ayrıca veri paketlerinden bozuk gidenlerin (veya karşı taraf için alınanların) tekrar gönderilmesinden sorumludur.
  Flow Control yani alıcının işleyebileğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesi de LLC'nin görevidir.
Notes: <number>

## Slide 22: 1. Fiziksel (Physical) Katmanı
Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumludur.
Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli,fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir.
Hub’lar fiziksel katmanda tanımlıdır.
10BaseT, 100BaseT, UTP, RJ-45, IEEE 802.5 (Token Ring) vb. standartlar
Notes: <number>

## Slide 23
Katman | Görevi
7.) Uygulama | Kullanıcının uygulamaları
6.) Sunum | Aynı dilin konuşulması; veri formatlama, şifreleme
5.) Oturum | Bağlantının kurulması ve yönetilmesi
4.) Taşıma | Verinin bölümlere ayrılarak karşı tarafa gitmesinin kontrol edilmesi
3.) Ağ | Veri bölümlerinin paketlere ayrılması, ağ adreslerinin fiziksel adreslere çevrimi
2.) Veri İletim | Ağ paketlerinin çerçevelere ayrılması
1.) Fiziksel | Fiziksel veri aktarımı
Notes: <number>

## Slide 24
Katman | PDU (Protocol Data Unit) Adı
7.) Uygulama | HTTP, FTP, SMTP
6.) Sunum | ASCII, JPEG, PGP
5.) Oturum | NetBIOS, DHCP
4.) Taşıma | TCP, UDP, SPX
3.) Ağ | IP, IPX
2.) Veri İletim | Ethernet, Frame Relay, ISDN
1.) Fiziksel | Bit, Kablo, Konnektör
Notes: <number>

## Slide 25: OSI’de Verilerin Adı
Katman | Kullanılan Veri Adı
7.) Uygulama | Data (Veri)
6.) Sunum | Data
5.) Oturum | Data
4.) Taşıma | Segment (Bölüm)
3.) Ağ | Packet (Paket)
2.) Veri İletim | Frame (Çerçeve)
1.) Fiziksel | Bits (Bit)
Notes: <number>

## Slide 26: Sarma (encapsulation)
Notes: <number>

## Slide 27: OSI Katmanları Arasında Veri Aktarımı
Terminal A
Terminal B
İşlem Gönderimi
İşlem Alımı
Veri
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Veri
UB
Veri
UB
SB
Veri
UB
SB
OB
Veri
UB
SB
OB
TB
Veri
UB
SB
OB
TB
AB
Veri
UB
SB
OB
TB
AB
VK
VB
011100111101111001111001110111101
Fiziksel veri aktarımı; Kablolar vb…
Notes: <number>
UB: Uygulama Başlığı (Application Header)
VK: Veri Kuyruğu

## Slide 28: OSI MODELİ
Yard. Doç. Dr. Şirin Karadeniz
Notes: <number>