## Slide 1: TCP/IP Protokolü
Yard. Doç. Dr. Şirin KARADENİZ
Notes: <number>

## Slide 2: TCP/IP
TCP/IP’nin tarihi ARPANET ile başlayan Internetin tarihidir.
Adreslerin dağıtımı NIC (Network Information Center) tarafından yapılır.
Türkiye’de ise bunu ODTÜ-TUBİTAK yapmaktadır.
RFC (Request for Comments): TCP/IP standartlarını anlatan dokümanların genel adı.
Çeşitli gönüllü kuruluşlar : ISOC (İnternetSociety : İnternet Derneği), IAB (İnternet Architecture Board : İnternet Mimarisi Kurulu)
Notes: <number>

## Slide 3: TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol)
Paketlerin iletimi
TCP / IP
IP
TCP
IP (Internet Protocol)
Paketlerin yönlendirmesi
Notes: <number>

## Slide 4: OSI vs. TCP/IP
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri İletim
Fiziksel
Ağ
Fiziksel
Taşıma
Uygulama
IP
WAN
SLIP ve
PPP
TCP
UDP
Telnet
FTP
DNS
OSI
TCP/IP
ICMP
ARP
LAN
Uygulama Katmanı (Application Layer)
Taşıma Katmanı (Transport Layer)
Ağ Katmanı (Network Layer/Internet Layer/Internetwork Layer)
Fiziksel Katman (Network Access Layer/Link and Physical Layer)

## Slide 5: TCP/IP Veri Aktarımı
Terminal A
Terminal B
İşlem Gönderimi
İşlem Alımı
Veri
Uygulama
Taşıma
Ağ
Fiziksel
1
2
3
4
011100111101111001111001110111101
Fiziksel veri aktarımı; Kablolar vb…
Veri
Veri
TCP B.
Veri
Veri
TCP B.
IP B.
TCP B.
IP B.
CRC
MAC B.
Uygulama
Taşıma
Ağ
Fiziksel
1
2
3
4
CRC: Hata kontrol kodu
Notes: <number>
UB: Uygulama Başlığı (Application Header)
VK: Veri Kuyruğu

## Slide 6: MAC adresi
Ağda sistemler birbirini sahip oldukları MAC adresi ile tanırlar.
Her node/ethernet kartı dünyada eşi olmayan bir adrese sahiptir.
Bu adres 48 bitlik bir sayıdır
  İlk 24 bit; OIU (Organizationally Unique Identifier) yani üreticinin kod numarası,
  Geri kalan 24 bit ise kartın seri numarası(Device ID)’dir.

## Slide 7: MAC adresleri nasıl kullanılır?
MAC adresi ile bilgisayarlar ağ üzerinden kendilerine ulaşan veri paketinin kendilerine gelip gelmediğini anlarlar.
Bilgisayar; paketin ilk bölümü olan alıcı adresindeki MAC adrese bakar ve kendi MAC adresiyle kontrol eder. Eğer gelen paket kendine aitse alır, değilse göz ardı eder.

## Slide 8
Notes: <number>

## Slide 9: Uygulama Katmanı Protokolleri
DNS (Domain Name System-Alan Adı Sistemi)
  Alan adı verilen isimler (www.gazi.edu.tr) ile IP adreslerini (194.27.16.10) birbirine bağlayan sistemdir.
  Paylaştırılmış bir veritabanı olarak çalışır.
HTTP (HyperText Transfer Protocol-Hiper Metin Gönderme Protokolü)
  HTML sayfaları göndermek vb…

## Slide 10: Uygulama Katmanı Protokolleri
HTTPS (Secure HTTP-Güvenli HTTP)
  HTTP'nin RSA (İki anahtarlı şifreleme veya asimetrik anahtarlı şifreleme) şifrelemesi ile güçlendirilmiş halidir. Örneğin bankaların internet siteleri.
FTP (File Transfer Protocol)
SFTP veya FTPS (Secure FTP),
  FTP'nin RSA ile güçlendirilmiş halidir.

## Slide 11: Uygulama Katmanı Protokolleri
SNMP (Simple Network Managment Protocol- Basit Ağ Yönetimi Protokolü)
  Ağlar büyüdükçe bu ağlar üzerindeki birimleri denetlemek amacıyla tasarlanmıştır.
  PC’ye bağlı kullanıcılar, internet bağlantı hızı, sistem çalışma süresi vb. bilgiler tutulur.

## Slide 12: Uygulama Katmanı Protokolleri
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  Terminallere otomatik ip adresi dağıtır.
NFS (Network File System-Ağ Dosya Sistemi)
  Ağdaki paylaştırılmış dosyalara ulaşmayı sağlar
LPD (Line Printer Daemon)
  Ağdaki yazıcının kullanılmasını sağlar.

## Slide 13: Uygulama Katmanı Protokolleri
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, - Basit Posta Gönderme Protokolü)
  E-posta göndermek için kullanılır.
POP3 (Post Office Protocol 3)
  E-posta almak için kullanılır.
Telnet (Telecommunication Network)
  Çok kullanıcılı bir makineye uzaktaki başka bir makineden bağlanmak için kullanılır.

## Slide 14: Fiziksel Katman Protokolleri
SLIP (Serial Line Internet Protocol)
  IP verilerinin, seri iletişim teknikleri ile iletimini sağlayan protokoldür. Dial-up veya kiralık hat bağlantılarında kullanılır. Veriler seri iletişim teknikleri kullanılarak iletilir.
PPP (Point-to-Point Protocol)
  SLIP’e benzer, yine dial-up bağlantıda kullanılır. Ancak PPP;
    Verileri sıkıştırır
    Bir çok donanım çoğunlukla destekler
    Hata düzeltme ve belirleme algoritmaları kullanır.

## Slide 15: Taşıma Katmanı Protokolleri
TCP (Transmission Control Protocol-Transfer Kontrol Protokolü)
  Veri aktarımı yapılacak iki bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurar
  Hata denetimi yapar. Paketler gitmediyse bir daha gönderir.
UDP (User Datagram Protocol)
  TCP gibi ağ üzerinden paketi gönderir ama bu protokol paketin gidip gitmediğini takip etmez ve paketin yerine ulaşıp ulaşmayacağını garantilemez. Daha çok küçük paketlerin tüm PC’lere gönderilmesinde kullanılır.

## Slide 16: TCP Başlığı (TCP Header)
Kaynak portu (16 bit) |  | Hedef portu (16 bit) | 
Sıra numarası (32 bit) |  |  | 
Alındı bilgisi numarası (32 bit) |  |  | 
Veri ofseti (4 bit) | Ayrılmış (6 bit) | Bayraklar (6 bit) | Pencere (16 bit)
Checksum (Kontrol Toplamı – 16 bit) |  | Acil İşaretçiler (16 bit) | 
Opsiyonlar – Değişkenler |  |  | 
Veri |  |  | 

## Slide 17: TCP/IP Başlık
Kaynak ve hedef portu: Gönderici ve alıcı pc’lerin port numarası
Sıra numarası:Paketin hangi bölümü olduğunu gösterir
Alındı bilgisi numarası: Bir sonraki gelecek olan paket bölüm numarası
Pencere: Alıcının daha ne kadar paket bölümü alacağını belirler.
Checksum: İletim biriminden geçen bit'lerin sayısı.

## Slide 18: TCP/IP Portları
Ağ Servisi | Port No
FTP veri transferi | TCP Port 20
FTP kontrol | TCP Port 21
Telnet | TCP Port 23
SMTP | TCP Port 25
DNS | UDP port 53
HTTP | TCP/UDP Port 80
POP3 | TCP Port 110
SHTTP | TCP/UDP Port 443

## Slide 19: UDP Başlığı
Kaynak portu (16 bit) | Hedef portu (16 bit)
Uzunluk | Checksum (Kontrol Toplamı – 16 bit)
Veri | 

## Slide 20: Ağ Katmanı Protokolleri
ICMP (Internet Control Message Protocol):
  Paketin gönderilmesi sırasında hata oluştuğunda mesaj veya rapor gönderir.
    Ping komutu
ARP (Address Resolution Protocol)
  Yerel ağdaki adresleri veya donanım adreslerini (MAC adres) ön bellekler.
    MAC adresi ağ adresine ve ağ adresini de MAC adresine çevirir.
IGMP (Internet Group Management Protocol)
  Belli bir gruptaki hostları, multicast (Bir gönderici ile ağ üzerinde birden fazla alıcı arasında kurulan iletişimbir grup) router’a bildirir.

## Slide 21: Ağ Katmanı Protokolleri
IP (Internet Protocol)
  IP adresi bir ağa bağlı bilgisayarların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları adrestir.
IP Başlığı:
IP versiyon | IP başlık uzunluğu | Hizmet türü |  |  | Toplam uzunluk | 
Kimlik |  |  | Parçalanma durumu |  |  | Parçalanma Ofseti
TTL | Protokol |  |  | Başlık kontrol toplamı (Checksum) |  | 
Kaynak Adresi |  |  |  |  |  | 
Hedef Adresi |  |  |  |  |  | 
Opsiyonlar |  |  |  |  |  | 
Veri |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: IP Başlığı
Hizmet türü: Host’un ne tür bir hizmet istediği: Hızlı (örneğin ses), hatasız (örneğin dosya) veya güvenli iletim gibi.
Kimlik: Paket bölümünün bağlı olduğu bölümün kimliği, o pakete ait olan bölümlerin hepsinde aynı tanım yazar.
TTL (Time to Live): Paketin ömrü.
Başlık kontrol toplamı: Sadece paketin kontrolünü sağlar.

## Slide 23: IP (Internet Protocol)
Yaygın olarak IPv4 adresler kullanılıyor.
Toplam 32 bit ve noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayı.
Örnek bir IP adresi:
  10000000 10011100 00001110 00000111
  w.x.y.z
  128.156.14.7
Ip adresleri dünyada 232 = 4 milyardır.
Dinamik ip adresleri : Evden modem ile bağlanma
Statik ip adresleri: IIS

## Slide 24: IPv4 Adresleme
Sınıf | IP adres | Ağ No | Host No | Ağ bit sayısı | Host bit sayısı | Ağdaki PC Sayısı
A | 1-126 | w | x.y.z | 8 | 24 | 224 = 16,777,214
B | 128-191 | w.x | y.z | 16 | 16 | 216 =65534
C | 192-223 | w.x.y | z | 24 | 8 | 28 = 254
D sınıfı 224-239 ve ağ 28 bit ile gösterilir.
240 ve üzeri E sınıfı
127 ile başlayan adresler : Bir makinenin kendisi ile konuşması (loopback)
  Localhost: 127.0.0.1
İlk oktet 0 veya 255 olamaz.

## Slide 25: Ayrılmış IP Adresler
Bazı IP adresleri bazı kullanımlar için ayrılmıştır. Yerel ağlar için ayrılmış adresler:
  10.0.0.0 - 10.255.255.255
  172.16.0.0 - 172.31.255.255
  192.168.0.0 - 192.168.255.255
  169.254.0.0 - 169.254.255.255
0  bir ağı göstermektedir
255  broadcast adres; bir ağ içerisindeki tüm PC’ler

## Slide 26: Ağ ve Broadcast Numaraları
C sınıfı 129.23.123.2 adres için;
  Ağ numarası: 129.23.123.0
  Bu ağdaki tüm PC’lere mesaj göndermek isteyen bir cihaz şu adrese mesajı atacaktır;
    129.23.123.255
B sınıfı 124.50.120.2 adres için;
  Ağ numarası: 124.50.0.0
  Bu ağdaki tüm PC’lere mesaj göndermek isteyen bir cihaz şu adrese mesajı atacaktır;
    124.50.255.255

## Slide 27: Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)
Ağdaki iki bilgisayarın veya cihazın aynı ağda olduklarını anlamalarını sağlar.
Sınıf | IP adres | Ağ No | Host No | Ağ bit sayısı | Host bit sayısı | Ağ Maskesi
A | 1-126 | w | x.y.z | 8 | 24 | 255.0.0.0
B | 128-191 | w.x | y.z | 16 | 16 | 255.255.0.0
C | 192-223 | w.x.y | z | 24 | 8 | 255.255.255.0
255.0.0.0  (11111111.00000000.00000000.00000000
255.255.0.0  (11111111. 11111111.00000000.00000000
255.255.255.0  (11111111. 11111111. 11111111.00000000

## Slide 28: A Sınıfı (1-126)
ağ host
8 24 bit
18.26.0.1
ağ
32-bit
Host (Pc veya cihaz)
IP adres: 18.26.0.1
Ağ adresi: 18.0.0.0
Alt Ağ maskesi: 255.0.0.0
Broadcast adres: 18.255.255.255

## Slide 29: B Sınıfı (128-191)
ağ host
16 16 bit
181.26.0.1
ağ
32-bit
Host (Pc veya cihaz)
IP adres: 181.26.0.1
Ağ adresi: 181.26.0.0
Alt Ağ maskesi: 255.255.0.0
Broadcast adres: 181.26.255.255

## Slide 30: C Sınıfı (192-223)
ağ host
24 8 bit
194.26.5.1
ağ
32-bit
Host (Pc veya cihaz)
IP adres: 194.26.5.1
Ağ adresi: 194.26.5.0
Alt Ağ maskesi: 255.255.255.0
Broadcast adres: 194.26.5.255

## Slide 31: Alıştırma
131.107.20.4
208.234.23.4
108.15.45.4
Yukarıdaki adreslerin
  IP sınıfını
  Alt ağ maske numarasını
  Bağlı olduğu ağ numarasını
  Broadcast adreslerini yazınız.

## Slide 32: IPv6
IPv4: 32 bit
IPv4: 232 = 4,3 109 IPv4:10’luk sayı sistemi
IPv6:128 bit
IPv6: 2128 = 3,4 1038
IPv6:16’lık sayı sistemi
Eski adı: IPng: IP next generation
Bazı ülkeler (Amerika, Japonya…) kullanıyor.
Uygulama ve fiziksel katman değişmedi.
Daha hızlı, güvenli ve daha az başlık (header)

## Slide 33: IPv6 adresler
  8 adet 4’lü hexadecimal sayıdan oluşur.
  2001:0DB8:400:965a:0000:0000:0000:0001
  2001:0DB8:400:965a::1 (aynı adres)
  (::) adreste 0 olan yerlerde kullanılarak adres kısaltılır
  Örnek:
    2001:0DB8:400:965a::
  2001:0DB8:400:965a:0000:0000:0000:0000
    2001:0DB8:400:965a:0042::1 2001:0DB8:400:965a:0042:0000:0000:0001

## Slide 34: IPv6 adresler
IPv6 adres:
FE80:0000:0000:0000:02A0:D2FF:FEA5:E9F5 / 64
/ x  ağ numarasını gösteren bit sayısı
Örneğin; /32 ise 128 bitin ilk 32 biti ağ numarasını diğerleri host numarasını gösterir
/64 ise 128 bitin ilk 64 biti ağ numarasını diğerleri host numarasını gösterir
Ağ no : FE80:0000:0000:0000
Host no: 02A0:D2FF:FEA5:E9F5

## Slide 35: IPv6 adresler
Ayrılmış adresler
  0:0:0:0:0:0:0:1  ::1 loopback
  0:0:0:0:0:0:0:0  :: belirsiz
IPv6 ve IPv4 adreslerin kullanımı
  128 – 32 = 96
  x:x:x:x:x:x:d.d.d.d
    x: IPv6 ve d: IPv4
  Örnek:
    0:0:0:0:0:0:1.2.3.4/96  ::1.2.3.4/96

## Slide 36: IP and IPv6
Notes: <number>

## Slide 37: Alt ağlarda TCP/IP
Bir kurum içerisinde alt bölümler için alt ağlar (subnet) oluşturulabilir.
Örneğin Gazi Üniversitesi Ağında, GEF bir alt ağ, GEF BÖTE onun da altında bir alt ağdır.
Bu durumda sanal IP adresleri ile bu alt ağlara IP numarası verilir.

## Slide 38: Alt ağlarda TCP/IP (B sınıfı)
A kurumunun Ip adresinin 140.45.0.0 (ağ maskesi=255.255.0.0) ise bu kurum ağındaki alt ağların numaraları şu şekilde olabilir;
Alt ağlar | Alt ağın IP no | Alt ağ broadcast adresi | Alt ağdaki host no | Alt ağın ağ maskesi
X bölümü | 140.45.1.0 | 140.45.1.255 | 140.45.1.50 | 255.255.255.0
Y bölümü | 140.45.2.0 | 140.45.2.255 | 140.45.2.60 | 255.255.255.0
Z bölümü | 140.45.3.0 | 140.45.3.255 | 140.45.3.78 | 255.255.255.0

## Slide 39: TCP/IP Sorun Çözme
Ağ bağlantılarını kontrol edin
Ping 127.0.0.1 (loopback) ile ethernet kartınızı kontrol edin
Kendi bilgisayarınızın IP adresine ping atabilirsiniz.
Varsayılan (Default) Router veya gateway (ağ geçidi) varsa ona ping atarak pc-alt ağ iletişimini kontrol edebilirsiniz.
Uzaktaki bir hosta ping atabilirsiniz.

## Slide 40: Ping Komutu
Ping komutu bir bilgisayara 32 byte’lık bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta elde ettiği raporu gösterir.
Ping 127.0.0.1

## Slide 41: Ping Komutu
Ping www.gazi.edu.tr

## Slide 42: Ping Komutu
Ping /?

## Slide 43: IPConfig Komutu
Tüm ip ile konfigürasyonu (MAC adres vb.) görmek için kullanılır.

## Slide 44: IPConfig Komutu
İpconfig /?
ipconfig /all ile tüm seçenekler görülebilir.

## Slide 45: Tracert Komutu
Bir adrese giden yolu gösterir.
Microsoft’ta tracert ve ping komutlarının birleşimi olan pathping komutu kullanılabilir.

## Slide 46: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
IP adreslerini fiziksel adrese dönüştürmek için kullanılır.
Bir paketin bir bilgisayardan çıktığında nereye gideceğini IP numarası değil gideceği bilgisayarın fiziksel adresi (MAC) belirler.
Bu adreste paketin gideceği ip numarası kullanılarak elde edilir.

## Slide 47: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
Ardından paket yönlendirilir.
ARP adres çözümlemek istediği zaman tüm ağa bir ARP istek mesajı gönderir ve bu IP adresini gören yada bu IP adresine giden yol üzerinde bulunan makine bu isteğe cevap verir ve kendi fiziksel adresini gönderir.
ARP isteğinde bulunan makine bu adresi alarak verileri bu makineye gönderir.

## Slide 48: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

## Slide 49: Netstat Komutu
TCP/IP bağlantılarını, gönderilen ve alınan paketlerin detaylarını görmek için kullanılır.

## Slide 50: Nslookup Komutu
Bir adresin TCP/IP numarasını bulunmasını sağlar.

## Slide 51: Nslookup Komutu

## Slide 52: Nbstat Komutu
TCP/IP üzerinden NETBIOS bağlantılarının detaylarını görmeyi sağlar.
NETBIOS (Network Basic Input/Output System) : Farklı bilgisayarlardaki uygulamaların bir yerel alan ağı ile iletişim kurabilmelerini sağlayan program.

## Slide 53: Nbstat Komutu

## Slide 54: Çalışma yaprağı 1
Notes: <number>